附件1：

询价(报价）单

供货单位名称（盖章）：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 主要参数 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 | 大写 |  |

供货单位联系人 ：                联系电话：

附件2：

报价产品主要参数要求（不可偏离）

信息素光源双诱诱捕器：

1、国家标准：符合GB/T 24689.2--2017标准；

2、整机参数：整机功率≤20W，高度≥2200mm  （可以按用户要求设计）， 整体结构牢固，性能稳定， 一体化设计， 田间安装简便，铁件烤漆；

3、底座：为长45cm×宽45cm×高45cm水泥基坑，中间预埋“井”字底座。

4、控害面积：15-30亩；

5、灯杆参数：采用2mm以上50*50mm的钢管需经过热镀锌、喷塑处理；

6、灯体参数；方形+圆形灯体设计：1.5mm厚度钢板经喷塑处理；

7、集虫装置；采用金刚网经喷塑处理的集虫网，可有效防止虫体的腐蚀；

8、昆虫信息素装置：有与之匹配的昆虫信息素装置，根据不同作物进行置换；

9、昆虫撞击屏：三块成120度夹角，厚度≥5MM ；

10、控制器参数；12V/10A防水智能控制器，光控+时控，具备短路、过压、欠压保护；

11、太阳板参数；全新A类电池片； 功率≥40W，寿命20-25年；

12、专用电池：12V/26AH动力型锂电池（寿命3年以上）， 密封于防水盒内， 电池内置于太阳板底下；

13、风机技术参数：螺旋式强劲风机： 功率≥7W/12V；风量≥2.0m³/min；防水等级IP68； 风机寿命： ≥30000小时；

14、诱集光源：320-680nm多光谱光源，诱虫范围更广。