附件1：

询价(报价）单

供货单位名称（盖章）：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 主要参数 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 | 大写 |  |

供货单位联系人 ：                联系电话：

附件2：

报价产品主要参数要求（不可偏离）

一、电动巡逻车

尺寸(mm)：3493*1585*1552

额定乘员（人）:5人

轴距(mm)：2297

整备质量kg：800

表显最高车速：50 km/h

续航里程( 25°C，35km/h )：110-150km

电流形式：交流

额定功率：4kW

电池组：6

电池组电压：72V

充电机：智能化车载充电机

充电时间：8小时（放电率为80%）

警用配备:配备警灯、喊话器

单体电池容量：100Ah

电池容量 ：7.2kw.h

电池形式：胶体免维护电池

驱动形式：前置驱动

行车制动：前后鼓式双回路液压制动、手驻车制动装置

转向系统：电动助力转向

轮辋：铝合金

备注：中标方需根据采购方要求对车身外观进行涂装。