泉惠环评〔2023〕表32号

泉州市生态环境局关于泉州市华领卫生用品生产项目环境影响报告表的批复

泉州市华领卫生用品有限公司：

你公司报送的由福建江品环保咨询有限公司编制的《泉州市华领卫生用品生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县黄塘镇台创路8号，系租用泉州鼎昇礼品有限公司闲置厂房进行生产，租赁厂房面积5000平方米。项目年产护垫三千万片、卫生巾一千万片，总投资50万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.项目无生产废水产生；生活污水依托于出租方化粪池预处理后，通过市政管网排入惠安县惠西污水处理厂处理。外排污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的A等级标准，同时执行惠安县惠西污水处理厂进水水质标准。

2.项目应配套废气治理设施。粉碎粉尘经收集后由脉冲除尘器处理后通过15m高排气筒排放，其颗粒物排放应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；部分未被收集的粉尘呈无组织形式排放，应执行GB16297-1996中表2无组织排放监控浓度限值。热熔胶废气呈无组织排放，其非甲烷总烃排放应执行GB16297-1996中表2无组织排放监控浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019) 的控制要求。

3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.边角料、不合格产品、包装材料、粉尘等一般工业固废应集中收集后综合处置；生活垃圾集中收集后应由环卫部门统一清运。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

项目新增VOCs排放量0.0323t/a，在惠安区域实行1.2倍削减替代（即0.0388t/a）。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时申领排污许可证，按证排污。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

七、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2023年4月25日

抄送：泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，福建江品环保咨询有限公司