泉惠环评〔2024〕表8号

泉州市生态环境局关于小山区域年产600万吨建材加工项目环境影响报告表的批复

福建新天建材有限公司：

你公司报送的由深圳云思环境科技有限公司编制的《小山区域年产600万吨建材加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、该项目违反建设项目环境影响评价制度，已被我局立案处罚（泉惠环罚告字〔2024〕15号）。项目位于惠安县泉惠石化工业园区，租赁惠安城建集团供应链有限公司用地面积28500 m2。项目年生产石子237.839万m3/a（416.5万t/a）、机制砂101.931万m3/a（183.5万t/a），总投资2000万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.项目应实行雨污分流，废水处理设施、收集管网应达到防雨、防溢流、防渗漏的要求，极端天气时应采取有效措施防止污水外溢。生产废水、初期雨水应经沉淀池处理后回用于生产，不得外排；生活污水应经处理后定期由槽罐车运往惠安县惠东工业园区污水处理厂统一处理。

2.项目应配套建设废气处理设施。颗粒物排放应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型规模标准。

3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.废机油、废机油桶、含油废抹布等危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，按规范设置贮存场所并送交有资质单位处置。粉尘、污泥等一般工业固废应集中收集后综合处置；生活垃圾集中收集后应由环卫部门统一清运。

三、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时申领排污许可证，按证排污。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

五、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

六、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2024年3月14日

抄送：惠安县矿山综合整治和生态修复“百日攻坚”行动领导小组办公室，泉惠石化园区管理委员会，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，惠安城建集团有限公司，深圳云思环境科技有限公司。